## Slide 1
基于AI深度学习的疫情监测系统
Notes: 更多模板请关注：https://haosc.tukuppt.com

## Slide 2
目录
CONTENT
研究背景
Research Backgrounds
一
二
技术框架
Technical Framework

## Slide 3
研究背景
Research Backgrounds

## Slide 4
一、研究背景
自2019年末，新冠肺炎肆虐全球，因其传染性强，临床表现多样，给疫情防控和治疗带来了一定的困难。目前对于治疗新型冠状病毒肺炎尚无特效药。现已对各国造成严重的损失。

## Slide 5
一、研究背景
从国家卫健委数次公告 以及各种官媒的科普的消息来看，目前新型肺炎最重要的传播途径就是飞沫传播。因此在外佩戴口罩是阻断新冠肺炎传播的重要方式。

## Slide 6
技术框架
Technical Framwork

## Slide 7
二、技术框架

## Slide 8
二、技术框架
通过摄像头拍摄人脸进行数据采集，经过OpenCV检测人脸，通过AI模型监测是否佩戴口罩。若未佩戴口罩将会触发报警模块对其语音警告。之后将监测数据传到FineBI云平台，进行数据分析与可视化，得出具有分析性的报告。
疫情预警监测系统

## Slide 9
二、技术框架
STM32F103C8T6主芯片
测温传感器选用MAX30205
蓝牙模块选用HC-05蓝牙串口模块
LCD1602作为显示模块
心率模块选用光电容积传感器
模拟手环

## Slide 10
二、技术框架
STM32F103C8T6
MAX30205温度传感器
蓝牙HC-05模块性
心率传感器
具有较快的工作频率，较低的价格以及拥有72个快速IO端口，可充分满足智能手环的开发使用。
1
可高精度测量温度，提供过热报警/中断/关断输出。器件利用高分辨率、∑-Δ、模/数转换器讲温度测量值转换为数字形式。通过I2C兼容2线串行接口进行通信。
2
可以与手机、电脑、PAD等设备蓝牙快速配对，和各种单片机系统相兼容，及其方便灵活。
3
使用光电容积法测定人体脉搏，利用人体组织血管搏动时造成透光率不同来进行测量。通过单片机模数转换把心率模拟量转换为数值亮显示出来。
4
芯片选择

## Slide 11
二、技术框架
型号 | 树莓派4B
CPU | 1.5GHz，四核64位Cortex-A72
内存 | 2-8GB
GPU | 500MHz VideoCore VI
显示输出 | 4K 60Hz + 1080p/4K 30Hz x2
USB接口 | USB2.0 x2/USB3.0 x2
网络 | 1GE有线网络/802.11AC无线网络
Camera Module v2 是专门为树莓派定制的带高质量8百万像素索尼IMX219传感器扩展板，拥有定焦镜头。它可以达到3280 x 2464像素静态图片，也支持1080p30, 720p60与640x480p60/90摄像功能。扩展板通过板上表面的小插槽接入树莓派，并使用专门的CSI接口，特别为摄像头设计的接口。
树莓派和摄像头

## Slide 12
RFID超高频读写器
RFID电子标签
选用RD905M超高频RFID读写器，读写距离可达0-6米，通过RS485/RS232串口与上位机相连。具有发卡与读卡功能。手环上带有RFID读写标签，通过闸机或读写器设备时自动读取标签内ID数据，实现过往人员身份识别与记录上传。
二、技术框架
RFID

## Slide 13
二、技术框架
基于Java script的网页前端结构，我们通过GPS定位模块，连接网络串口可获得每名人员的位置信息（经纬度），调用经纬度，通过百度地图可以获得人员具体位置，可优化调用行程轨迹。
经纬度获取准确位置
GPS 调用Baidu 地图

## Slide 14
二、技术框架
1. 对于光照、口罩遮挡、表情变化、尺度变化等常见问题具有很强的鲁棒性。
2. 针对于移动端优化过的模型，适合部署于移动端或者边缘检测等算力受限的设备上，
3. 并基于WIDER FACE数据集和Google研发的MobileNet-V2轻量级神经网络模型。
pyramidbox_lite_mobile_mask口罩的识别模型

## Slide 15
二、技术框架
人脸关键点检测是人脸识别和分析领域中的关键一步，它是诸如自动人脸识别、表情分析、三维人脸重建及三维动画等其它人脸相关问题的前提和突破口。支持同一张图中的多个人脸检测。可识别人脸中的68个关键点。
人脸关键点图片
Paddlehub人脸关键点检测模型

## Slide 16
01
03
02
04
采用深度分离卷积(Depthwise convolution）和逐点卷积(Pointwiseconvolution)以减少运算量
DW&PW
Mobilenet V2采用了Shortcut connection的思想
shortcut
inverted residuals就是 先“扩张”，最后“压缩”（倒置残差结构）
Inverted Residual Block
激活函数用Linear替换relu，relu在高维度时会破坏张量的数据特征
Linear bottlenecks
二、技术框架
MobileNet V2

## Slide 17
二、技术框架
MobileNet V2

## Slide 18
二、技术框架
MobileNet V2
COCO数据集对象的性能比较
ImageNet上的性能比较

## Slide 19
论文就是用来进行科学研究和描述科研成果的文章，简称之为论文。它既是探讨问题进行科学研究的一种手段，又是描述科研成果进行学术交流的一种工具。如学年论文、毕业论文、学位论文、科技论文、成果论文等，总称为论文。为了探讨和掌握论文的写作规律和特点，需要对论文进行分类。
算法实现比较
描述结论
二、技术框架

## Slide 20
二、技术框架
通过Fine BI AI数据分析可视化软件实现自定义数据的可视化，Fine BI支持Linux上操作进行数据分析，且具有较强的工业性，较成熟的生态。
FineBI将数据分析便于非开发者更直观的提取信息，用户操作更友好。
体温数据分析与云端可视化